## Slide 1: Ipari IoT Gateway
Készítette: Komlósi András
Neptun-kód: UA5ECL

## Slide 2: A projektről
Egy demonstrációs ipari IoT gateway rendszer, amely több szenzor node-ról gyűjt adatokat, majd azokat egy edge gateway-n keresztül feldolgozza, eltárolja és vizualizálja.
A projekt célja egy kis léptékű Industry 4.0 architektúra megvalósítása otthoni környezetben.
A projekt egy olyan rendszer megvalósítása, amely:
  több ESP32 alapú szenzor node-ról gyűjt adatokat
  MQTT protokollon keresztül kommunikál
  egy Raspberry Pi gateway dolgozza fel az adatokat
  az adatokat idősoros adatbázisban tárolja
  egy webes dashboardon jeleníti meg az adatokat A rendszer demonstrálja az edge computing, IoT kommunikáció és adatvizualizáció alapelveit.

## Slide 3: Raspberry pi telepítése
Felhasznált hardware: Raspberry Pi 4B 4Gb
A telepítéshez a Raspberry Pi Imagert használtam és egy Raspberry pi OS-t telepítettem, beállítottam a wifi jelszót is és a Pi Connectet is, ami igazából a Raspberry beépített távoli asztal alkalmazása, így bárhonnan hozzá lehet férni a pi-hoz. Ez nem feltétlenül szükséges, elég az SSH-t beállítani.

## Slide 4: Node-ok beállítása
Én Node-oknak ESP32-es mikrovezérlőket hasznátam. Először a teszt kedvéért egy potmétert kötöttem hozzá, a 3-as pinre és feltöltöttem a kódot (mqtt_node_potmeter.ino). Egy másik node-ra egy fény ellenállást és egy dupla relé modult kötöttem. (mqtt_node_LDR.ino) Később azt is beállítottam, hogy az esp32 ledjeit is lehessen kapcsolgatni. A két ESP32 két külön topicra kapja az utasításokat és küldi az adatokat.

## Slide 5: Node-ok beállítása
Adatok amit küldenek:
  Fényellenállás(%)
  potméter(%)
  LED-ek állapota(0-1)
  Relék állapota(0-1)
Adatok amit kapnak:
  LED-ek bekapcsolása(0-1)
  Relék bekapcsolása(0-1)

## Slide 6: Node-RED
Böngészőbe beírva a raspberry pi ip címét és a :1880-as portot megjelenik előttünk a felület